# 1	oversikt				   5

1.1	Introduksjon	5

1.2	System,Tekniske Detaljer	5

1.3	Kalibrering	6

1.4	Veie Enheter	6

1.5	Hovedenheten	6

1.6	Verifisering av godkjent veiemodus……………………………………………………………………………………..7

1.7	Lasteredskap (Skuffer)	8

1.8	Menyfunksjoner	8

1.9	Legge inn Data 	8

2	OPPStart	9

2.1	Slå På 	9

2.2	Sette Veiemodus………………………………………………………………………………………………………….9

2.3	Nullstill Vekten	9

2.4 	Nullstill	10

2.4.1	Dynamisk Null (Dynamisk Veie Modus)	10

2.4.2	Statisk Null (Statisk Veie Modus)	10

2.4.3	Feilmeldinger	11

(i)	Hellning	11 (ii)	Lav oljetemperatur……………………………………………………………………………………………...11 (iii)	Lukk skuffen…………………………………………………………………………………………………….11

2.5	Sett Ønsket Lass	11

2.6	Sett Forhåndsvalgt Tare	11

2.6.1	Reset Forhåndsvalgt Tare	11

2.6.2	Vei om igjen funksjon (Tare-1)								11

2.7	Sett Automatisk/Manuell registrering	11

3	VEIING I GODKJENT MODUS	12

3.1	Dynamisk Veiing (AWI modus)	12

3.2	Aktiv siste skuffe (kun AWI modus)……………………………………………………………………………………..12

3.3	Statisk Veiing (NAWI modus)	13

3.4	Feilmeldinger	14

3.4.1	Vinkelmåler 	14

3.4.2	Lav oljetemperatur/Sensorfeil	14

3.4.3	Hydraulisk Sjokkontroll 	14

3.4.4	Maxlast Overskredet 	14

3.5	''Null'' Alarmer……………………………………………………………………………………………………………..14 	''Null'' Grenseverdi overskredet (mer enn 2% avvik)…………………………………………………………………..14 	''Null'' Feil (mer enn 10% avvik)………………………………………………………………………………………….14

3.6	Slett Siste Registrering	15

3.7	Resett for neste last	15

4	Kunde og produktregistre	16

Modus i bruk	16

4.1	Register Setup	16

4.1.1	På/Av Register fasilitet  (Kundemodus)	16

4.1.2	På "Referanse" fasilitet	17

4.1.4	Sette forvalg last………………………………………………………………………………………………..17

4.1.5	Programmere en Register Beskrivelse	18

4.1.6	Laste opp eller ned Register Data (ekstrautstyr)	18

4.2	Velge en Kunde / Produkt -Register..	18

4.3	Kople til en printer………………………………………………………………………………………………………..19

4.4	Se / Print / Slett en Spesifikk Kunde / Produkt Summering (Kunde Modus)	19

4.4.1	Reset Alle Registre (Alle Modus)	20

4.5	Se / Print / Slett Grand Total (Alle Modus)	21

4.5.1	Logging av Overlast  (Ekstrautstyr)	21

4.5.2	Se / Print  siste 7 Dagers total (Alle Modus)	21

4.6	Velge Printer Output Modus	22

4.7	Skrive ut siste Last / Alle Lass (Kunde Modus)	22

4.10	Telemetry (radiooverføring)	22

5	System INNSTILLINGER	23

5.1	Juster skjermen Kontrast og Lys	23

5.2	Sett Klokke og Dato	23

5.3	Skru av Tare Funksjon	23

5.4	Sett Instrument ID	24

5.5	Sett Språk	24

5.6	Skriv Register Navn	24

6	AKTIVE PARAMETERE	25

5.1	Dokument historikk	25

## 1.1	Introduksjon

Loadmaster 9000 er designet for å Veie i Godkjent veiemodus, enten for Automatisk veiing (AWI) eller Ikke-automatisk veiing (NAWI).

De relevante betegnelser for godkjenning er;

Class IIII OIML R76 (EN45501) Directive 90/384/EEC for a non-automatic weighing Instrument (NAWI).

.OIML R51 European Type Approval Agreement (WELMEC) for an automatic weighing instrument (AWI).

MID Directive 2004/22/EC for an automatic weighing instrument (AWI)

Samt Justerbestemmelsesnr. N-04/2003 og N-05/2003 henholdsvis for Hjullaster og Gaffeltruck.

Systemet baseres på to trykksensorer montert på hver side av maskinens hydrauliske løftesystem.  De sender en økende frekvens proposjonalt med økning i lasten.  Den gjennomsnittlige frekvensen blir regnet når lasten passerer et veiepunkt gitt av Retnings/Referanse sensoren.  Kalkulert med en faktor veier systemet dermed innholdet i skuffen.  Denne informasjonen kan bli lagret til en gitt Kunde eller Produkt Register.

## 1.2	Tekniske Detaljer

. 1000 Register (Maksimum 500 kunder, produktutvalg kan registreres under hver enkelt kunde).

. Produkt / Kunde Data Inn/Ut –kopierings  mulighet)

. Hydraulisk Trykkfølingsteknologi

. Vinkelfølingsteknologi

. Automatisk Dynamisk Veiesystem med 2 armer

. Statisk veiing

Temperaturføler

Forward Speed sperrefunksjon (optional)

Skuffesensor sperrefunksjon

ICP og memory card compatible

Minneregister Upload funksjon

.Anti ’’skumpe’’ funksjon

.Telemetry (radiooverføring)(ekstrautstyr)

## 1.3	Kalibrering

Setup og grunnleggende kalibrering er utført under installasjonen.  Det er noen funksjoner som kan pogrammeres av bruker, inkludert en "NUDGE" funksjon for å finstille veiekalibreringen når nødvendig.

Referer til Loadmaster 8000i/9000i Kalibreringsmanual for ikke godkjent modus.

## 1.4	Veieenheter

For veiing i godkjente modus NAWI og AWI er enhetene ’’t’’ for tonn eller ’’kg’’ for kilogram, med en deling (’e’) i følge sertifiseringen som er definert på et skilt på instrumentet.

I ikke godkjent modus kan du også veie volumetrisk (m3), du må da legge inn densitet.

På en Loadmaster 8000i, er enheten normalt synlig på skjermen og på utskriften. Hvis en Loadmaster 9000i Klasse IIII godkjent veiesystem blir brukt I ikke godkjent modus (f.eks. som en Loadmaster 8000i), blir ikke veie enheten vist på skjermen eller utskriften I henhold til lovverket.

Teksten "Ikke godkjent for kjøp og salg iht. Artikkel 1.2(a)90/384/EEC" vil I tillegg stå på alle utskrifter.

## 1.5	Instrumentet

Figur 2

## 1.6	Godkjente Veiemodus

Det er 2 internasjonale godkjenninger på systemet:-Klasse IIII - NAWI (Non-Automatic weighing Instrument) og y(b) - AWI (Automatic Weighing Instrument).

Innen hver av godkjenningstypene (Klasse IIII eller y(b)), kan Loadmaster 9000i sertifiseres maksimum vekter fra 2 til 25 forhåndsvalg (se under). Det er også mulig å konfigurere Loadmaster 9000i for en hvilken som helst vekt mellom 16 og 25 tonn, men ikke via forhåndsvalg.

Forhåndsvalg av (Klasse IIII og y(b)):

Max vekt:	Deling (e):

2000 kg 	
3000 kg		20kg (20e)
4000 kg
5000 kg

5000 kg
6000 kg
7000 kg	
8000 kg		50kg (50e)
9000 kg
10000 kg
11000 kg
12000 kg

10000 kg
11000 kg
12000 kg	100kg (100e)
13000 kg
14000 kg
15000 kg

Spesifikasjonene for sertifiseringen er beskrevet på platen som er festet på venstre side av instrumentet (fig. 3a), Sertifiseringen er gyldig etter at Justervesenet har verifisert installasjonen.

Figure 3a

## 1.7	Laste redskaper

Systemet kan kalibreres for inntil 8 forskjellige lasteredskaper.

## 1.8	Meny knapper

Ni menyknapper gir tilgang til alle instrumentets funksjoner.  Funksjonsknappens betydning er beskrevet i LCD displayet.

De fire menyknappene til høyre for skjermen (figur 3b) er valg for hovedsidene (de som vises under normal bruk). Det er tre skjermvalg VEIE, REGI and SKRI for normalbruk, og en SETUP skjerm for kalibrerings funksjoner.

De fem undermeny knappene under skjermen er hurtigvalg for de forskjellige skjermfunksjonene.   Tekst eller ikoner vises I displayet over hver knapp for å indikere disses funksjon.

## 1.9	Legge inn data

Alfa-numeriske verdier legges inn på tastaturet til høyre.  Du må trykke på knappen 2 til 5 ganger for å velge den aktuelle bokstaven.  (Noen knapper har i tillegg spesielle tegn som ikke er vist på knappen).

Knappekey will either toggle between lower and upper case characters or when preceeding a numerical entry, will set a MINUS value.

Knappen varierer mellom 0 og SPACE(mellomrom).

Knappen vil sette markøren en plass tilbake dersom du trenger å legge inn en bokstav på nytt.

Knappen er ENTER/RETURN.  Trykkes normalt for å bekrefte innsatte Data til memory.

# 2	Oppstart

Før du starter med opplasting er det flere ting som må kontrolleres.

Velg godkjent eller ikke godkjent modus

Hydraulikken må kjøres for å oppnå normal arbeidstemperatur.

Nullstill skuffen

Sett Ønsket last.

Sett forhåndsvalgt Tare (om ønskelig).

.Set Load Enter Mode

Velg Kunde og/eller Produkt Register (seksjon 4).

## 2.1	Skru På

Trykk på           knappen for å skru på enheten. Kalibreringsnummeret vises i skjermen.

MERK:  DETTE NUMMERET SKAL SAMSVARE MED NUMMERET PÅ SIDEN

AV INSTRUMENTET.  OM IKKE ER KALIBRERINGEN IKKE

GODKJENT

## Sett veiemodus

Trykk på   knappen, og så på             knappen (fig. 5).

Instrumentet gir deg nå muligheten å velge godkjent modus (NAWI / AWI) eller ikke godkjent modus.

Trykk 'JA ' eller 'NEI' og vent mens instrumentet konfigureres på nytt. Du må nulle instrumentet etter å ha valgt veiemodus.

Merk:	Referer til Loadmaster 8000i manualen for veiing I ikke godkjent modus.

## 2.3	Nullstill Direkte

"KONTROLLER NULL" skjermen (fig 6a) kommer til syne hvis systemet har vært avslått eller hvis det ikke er registrert loft på mer enn 15 minutter.  Tre pip lyder hvert 60 sekund deretter når dette moduset er aktivt.

Løft og senk den tome skuffen tre ganger. "Løft & Senk 3 ganger" blir vist med antall, og viser de gjenstående repetisjoner etter hvert løft,

Når det tredje løftet er utført, så trykk på                    knappen og skjermen flyttes automatisk til enten ‘’Statisk Null’’ eller ‘’Dynamisk Null’’ avhengig av hvordan instrumentet er satt opp.  (se merknaden I seksjon 2.4 under).  Følg anvisningene på skjermen for dynamisk/statisk prosedyre.

symbolet forteller at dette er første gang prosedyren for dynamisk/statisk null blir utført etter at instrumentet er slått på.

Etter de første 10 minuttene etter at instrumentet er slått på, når den første "NULLSTILL" er gjort, må "KONTROLLER NULL" rutinen repeteres.  Etter ytterligere 10 minutter og deretter hver 30 minutter bør rutinen gjentas.

## 2.4 	Null

### 2.4.1	Dynamisk Null (Dynamisk veiemodus)

Ved å trykke              vil  "Dynamisk Null" vises på skjermen når dynamisk veiing er valgt i  AWI modus (fig. 8).

Løft den tome skuffen på max hastighet*. Instrumentet vil nulle ut automatisk (fig. 9) før det returnerer til VEIE, skjermen for veiing.

’’>’’ og ’’<’’ tegnene (fig. 9) bekrefter at instrumentet er nullet innen 0,25e, i.e:-

-for 2000kg sertifisering er ’’e’’ =20kg, null er innen +/- 5kg

-for 5000kg sertifisering er ’’e’’ =50kg, null er innen +/- 12,5kg

-for 10000kg sertifisering er ’’e’’ =100kg, null er innen +/- 25kg

Symbolet forteller at dette er en nullstilling gjort under normal operasjon.

MERK:	Hvis "live last bucket" blir brukt, blir dynamisk null fulgt av statisk null (som beskrevet under)

### 2.4.2	Statisk Null (Statisk Veiemodus)

Ved å trykke             så vises "Statisk Null" skjermen (fig. 10) når instrumentet er satt opp i statisk veiemodus eller auto-statisk veie modus.

Løft skuffen til referanseposisjon.  Lasterens kickout slår ut,  og stopper bomløftet.  Det vil være en liten forsinkelse mens en vekt blir kalkulert (fig. 11). Det vil lyde ett pip og nullstilling skjer automatisk før instrumentet returnerer til VEIE, skjermen for veiing.

’’>’’ og ’’<’’ tegnene (fig. 9) bekrefter at instrumentet er nullet innen 0,25e, i.e:- som for dynamisk null.

### 2.4.3	Feilmeldinger

### (i)	Fallkompensering

MERK:	Denne funksjonen er kun aktiv hvis det er installert in vinkelsensor (tilleggsutstyr).

Dette indikerer at maskinen heller for mye I en bestemt retning.  Flytt til flatere terreng.

### (ii)	Lav Oljetemperatur / Sensorfeil

Instrumentet varsler også for lav oljetemperatur og sensorfeil og tillater da ikke null rutinen.

### (iii)	Lukk Skuffen

Du må lukke skuffen helt før veiing kan utføres.

## 2.5	Sett Ønsket Last

Dette er lasten du ønsker å legge på bilen. (fig. 13).

Når du står i VEIE skjermen, taster du inn ‘ønsket last’ og trykker ENTER for å bekrefte.  Mens du laster opp vil dette tallet minke, og vise deg hvor mye det til enhver tid gjenstår å laste.

## 2.6	Sett Forhåndsvalgt Tare

Denne funksjonen brukes til å beregne NETTOVEKT på et produkt som ligger i en beholder, eller på pall.  Bruttovekt blir beregnet, og den forhåndsvalgte Tare blir automatisk fratrukket.

I VEIE skjermen trykker du og holder TARE knappen (fig. 14). Legg inn egenvekten på beholderen/pallen og trykk ENTER for å bekrefte.

Forhåndsvalgt Tare (PT) blir vist i VEIE skjermen (fig 15a).  Når det er valgt en tare verdi vil hver innveide skuffe bli vist med          symbolet. over (fig. 15a).  Også på utskriften vil resultatet være beskrevet med bokstavene “NET”.

Tare funksjonen kan deaktiveres I menyen SYSTEM OPPSETT.  Funksjonstasten TARE vil da ikke være synlig på skjermen.

### 2.6.1	Slett Forhåndsvalgt Tare

For å slette forhåndsvalgt Tare trykker do bare TARE knappen og holder den inne, slipp deretter.  Etter noen sekunder forsvinner ‘’Tare’’ vinduet, og Tare verdien er slettet.

## 2.7	Sett automatisk/manuell vektregistrering.

Vektregistrering står normalt I                 modus.  Hver skuffelast blir da automatisk registrert og summert når skuffen passerer veieposisjon.

Om du ønsker å registrere hver skuffelast manuelt trykker du på denne Undermenyknappen.               .

# 3	Veiing i godkjent modus

Systemet kompenserer for mange variabler.  Varierende løftehastighet, veiing I fart og (hvis det er installert en tilt-sensor) veiing i helling kan utføres med den samme nøyaktigheten. Selv om disse funksjonene er installert vil myk lasting på stabil grunn alltid gi de beste veieresultatene.

## 3.1	Dynamisk Veiing

Med dynamisk veiing kan du utføre opplasting uten avbrytelse.  Veiing foregår automatisk og raskt med ’’veiing i fart’’.

Fyll skuffen som normalt og lukk den helt tilbake.  Trekk løftespaken tilbake og la skuffen passere veiepunktet med konstant fart.  Sørg for at maskinen går så jevnt som mulig mens vekten blir målt.

Hvis displayet viser                        så viser dette at løftehastigheten var for lav – prøv igjen.

Hvis displayet viser                        så viser dette at løftehastigheten var for høy – prøv igjen.

Unngå unødig humping når du veier I fart.  Systemet kompenserer for maskinens bevegelser innen visse begrensninger.  Kompensering for humping er tilleggsutstyr og aktiveres/deaktiveres i "OPPSETT" menyen.  Når denne er aktiv vil det bli vist et varsel, og vekt blir ikke beregnet.

Dette ikonet                    blir vist når vekten blir beregnet (fig. 17) og hvis AUTO ENTER er aktiv (som vist), blir vekten lagret automatisk.

Om det er valgt Manuell ’MAN’ må du trykke ENTER knappen manuelt for å lagre den registrerte vekten.

’Ønsket last’                       vil minke med skuffens last og dermed vise hvor mye som gjenstår å laste opp (fig. 18).

Ikonet          vil deretter vise hvor mye som er lastet hittil.

## ’’Live Last Bucket’’ Funksjon (kun AWI)

’’Live Last Bucket’’ må være aktivert fra SETUP menyen.

Når du har fylt opp siste skuff skifter systemet automatisk over til ‘’siste skuff’’ statisk veiemodus.  Når ’ønsket last’ er oversteget begynner skuffevekten å blinke, og du har en såkalt ’’live’’ avlesning av skuffevekten.

Du kan da tippe av igjen det som måtte være ønskelig.  La tallet i displayet få tid til å roe seg.

Du kan ikke registrere denne vekten manuelt, men skuffen må senkes for deretter å kjøre dynamisk over veiepunktet igjen.  Siste skuffen blir da automatisk registrert.

Kun for AWI, Om den aktuelle vekten I skuffen er under minste tillatte vekt blir denne IKKE tillagt totalen.  I displayet vil det da stå "Below Minimum Weight".

## 3.3	Statisk Veiing (NAWI modus)

Ved statisk veiing blir ofte lasterens kickout funksjon brukt som hjelpemiddel. Løftearmene stopper da automatisk I veieposisjon.

Skjermen for veiing vil se ut som den gjør for dynamisk veiemodus       fig. 19).

Fyll opp skuffen som normalt og lukk den helt igjen.  Trekk løftespaken helt tilbake.  Når du nå rygger ut med maskinen vil maskinens kickout stoppe løftearmene I veieposisjon.

MERK:	Du får best nøyaktighet om maskinen star stille under veiing hvis instrumentet er konfigurert for statisk veiing.  Instrumentet vil vise en advarsel hvis det er for store rystelser i maskinen, og det vil ikke registrere noen vekt.

Lasteren bør være så stabil som mulig under veiing.

Displayet viser først to ‘’barrer’’ som fyller seg opp, som indikerer at vekten blir beregnet (fig. 20) deretter blir                    skuffens vekt beregnet.

Om AUTO ENTER er valgt vil vekten automatisk bli lagret I memoryen, og du kan fortsette å laste opp.  Om MANUELL ENTER er valgt, må du trykke på LAST ENTER knappen for å lagre verdien i memory.

Som I dynamisk veiing vil ‘ønsket last’ verdien minke etter  hvert som du lagrer nye skuffevekter.

Fortsett å laste til du kommer til den siste skuffen.  Instrumentet går automatisk over i ’’siste skuff’’ statisk veiemodus.  Når du har nådd eller oversteget ’ønsket last’ vil skuffevekten I displayet blinke og du har en ‘’live’’ vektmåling I displayet.

Du kan da tippe av igjen det som måtte være ønskelig.  La tallet i displayet få tid til å roe seg før du registrerer aktuell vekt med den FJERNBETJENTE ENTER knappen.

MERK:	 ">" og "<" tegnene (figur 19) bekrefter at instrumentet er nullet innen 0.25e (Seksjon 2.4.1).

## 3.4	Feilmeldinger

### 3.4.1	Vinkel/fallmåling (ekstrautstyr)

Dette indikerer at bakken heller for mye til en bestemt retning.  Kjør til et noe flatere område.

### 3.4.2	Sensor Feil

Instrumentet gir også advarsel hvis det er feil på en sensor, og du får ikke nullstilt vekten.

### 3.4.3	Anti ‘’skumpe’’ Alarm

Skyldes for mye risting under innveiing.  Skjermen viser "To Much Bounce - Lift Again" .

### 3.4.4	Advarsel for Overlast (ekstrautstyr)

blinker på skjermen sammen med et sammenhengende lydvarsel i 3 sekunder om du har lastet for mye.  Du får ikke registrert vekten.  (Både NAWI og AWI modus)

Eksempel:  Om max vekt = 10tonn og ’e’ =0,05t så er alarmvekten 10,45t

## 3.5	‘’Null’’ Alarmer

### Null-grense overskredet (mer enn ±2% avvik)

Når en nullstillingsprosedyre blir gjort under normal bruk, vil instrumentet automatisk fange opp om nullavlesningen har vandret mer enn ± 2 % av maksimum vekt, etter den første Nullstilling når instrumentet ble slått på. (fig. 22b).

Denne advarselen er designet for at operatøren skal merke at det kan være opphopning av materiale I skuffen. Nullstilling blir derfor nektet.

Gjør skuffen ren som nødvendig.

Eksempler på ‘’nullgrenser’’ er:

for 2000kg max. vekt: -±40kg
for 5000kg max. vekt: -±100kg
for 10000kg max. vekt: -±200kg

### ’’Null’’ feil (mer enn ±10%)

Når instrumentet slås på, eller det ikke har vært i bruk på 15 minutter, blir resultatet fra nullstillingsprosedyre sammenliknet med nullstillingen fra innkalibreringen av maskinen.  Hvis det er mer differanse enn ±10 % av maksimum vekt vil ikke nullstilling være tillatt.  Følgende blir da vist i skjermen (fig. 22c).

Eksempler på grenser er:

for 2000kg max. vekt: -±200kg
for 5000kg max. vekt: -±500kg
for 10000kg max. vekt: -±1000kg

Om en "Null-feil" ikke kan rettes er det nødvendig og kalibrere systemet på nytt.

## 3.6	Slett siste innveiing

Om du registrerte siste vekt ved en feil så trykk;                                     for å slette denne.

MERK:	Når du bruker instrumentet I Blend Mode (seksjon 4.9), blir hver skuffe lakt til produktet umiddelbart bucket weight is added straightaway to the Product, Batch, Grand Total and 
7-day Stores straight away, as opposed to when the NULLSTILL button is pressed. In this case, clearing the last entry also removes the bucket weight from these store totals.

Only the last entry can be cleared.

## 3.7	Nullstill for neste lass

Trykk på                  knappen

eller

trykk og hold LAST ENTER KNAPPEN gjennom 5 ‘pip’.

Lasset blir da lagret til den forhåndsvalgte produkt / kunde memoryen.

Om skriver modus er satt til 'KORT' (Record) eller 'LANG' så kommer det automatisk en utskrift når du trykker på NULLSTILL knappen.

Instrumentet nullstiller men ‘ønsket last’ blir stående.  Om du vil ha en annen verdi på ’ønsket last’ taster du bare inn ny verdi og avslutter med  ENTER knappen.

MERK: 	De tre skrivermodusene 'AV', 'KORT' eller 'LANG' blir valgt fra ’SKRI’ skjermen.

# 4	Kunde og Produkt Registre

Det er lagringskapasitet for 1000 individuelle verdier. Av disse kan inntil 500 lagres under kunderegister         (       ).  Resten av lagringskapasiteten kan fordeles på vareregister (          ) under hver enkelt kunde.  Det er ingen begrensninger i antall produkt registrert under en enkelt kunde.  Du kan for eksempel ha lagret 100 produkter under en enkelt kunde, men det vil ’spise’ av den totale lagringskapasiteten.

Om du har lagret færre kunder kan du lagre et store antall produkter under hver og vice versa.  De valgte verdier blir vist i VEIE bildet under opplasting (fig. 23).

### Modus i bruk

Registrene kan settes opp til bruk på tre forskjellige måter:-

(i)	Kundemodus:

Valg av Kunde og Produkt blir gjort manuelt fra REGI menyen. Den registrerte vekten blir fortløpende lagret til disse registrene.

(ii)	Batch (Programmerbart) Modus:

‘’Blandemodus’’  se egen manual for dette

(iii)	Batch (ikke forhåndsprogrammert) Mode:

‘’Blandemodus’’  se egen manual for dette

## 4.1	Register Oppsett

Kunderegister og Produktregister funksjoner er kun synlige hvis de er aktivert i REGISTER OPPSETT menyen.

### 4.1.1	Aktiver/Deaktivere Registerfasiliteter  (Kundemodus)

1.	Fra OPPSETT menyen trykker du "2. Register Data" I displayet for å komme til REGISTER OPPSETT bildet (fig. 24).

2.	Velg "1. Produkt" eller "2. Kunde" og trykk på               knappen for å aktivere/deaktivere funksjonen.

3.	Trykk på VEIE knappen for å returnere til hovedmenyen.

### 4.1.2	Aktiver "Referanse" funksjon

I kunderegister modus kan du registrere inntil tre forskjellige referanser. (f.eks. kjøretøynummer, kundens ordrenummer, referanse etc.). Om du velger kunde og produkt register, vil kun referanse nummer  1(     ) bli vist på SKRI skjermen.  Alle referanser som er aktive vil bli skrevet ut på utskriften.

Hver gang du velger en kunde/produkt før lasting blir du også spurt om å legge inn de referansene som er aktive før lasting kan begynne.

Denne funksjonen aktiverer du i REGISTER OPPSETT menyen (fig. 24).

### Valg av ‘’blande’’ modus

Se egen manual for dette

4.1.4	Sette en fast valgt last (Kun Kunde modus)

Du kan sette en ‘’ønsket last’’ for en gitt kunde eller et gitt produkt. Denne valgte verdien dukker opp i bildet etter at du har trykket NULLSTILL når forrige last er ferdig.

Denne verdien vil The setting for the customer store will take priority unless the customer store is set to "0", or the customer store facility is switched "Av". In that case, the setting for the product store will take effect.

1.	Fra OPPSETT menyen; trykk "2. Register Data" for å vise REGISTER OPPSETT menyen (fig. 24).

2.	Velg enten "1. Produkt" eller "2. Kunde" og trykk ENTER for å vise PRODUKT OPPSETT eller KUNDE OPPSETT menyen (fig. 28).

3.	Tast inn ønsket last og trykk ENTER.

4.	Trykk på VEIE knappen for å returnere til hovedbildet.

### 4.1.5	Programmere et Navn i Registeret

1.	Fra OPPSETT menyen, trykk "2. Register Data" for å vise REGISTER OPPSETT menyen (fig. 24).

2.	Velg enten "1. Produkt" eller "2. Kunde" og trykk ENTER for å vise PRODUKT OPPSETT eller KUNDE OPPSETT menyen (fig. 29).

3.	Flytt Markøren til under første bokstav i "Produkt" eller "Kunde" linjen, og tast inn Navnet.

4.	Trykk på VEIE knappen for å returnere til hovedbildet.

MERK:	 "Refeanse” (fig. 29):  Dette er registernummeret for denne spesifikke varen (eller kunden), som du bruker for å velge raskere fra registeret, og ved eventuell bruk av database.

"Läge # of 200" (fig. 29): This is the position of the product/customer store in the product/customer list. This position will change for any set product/customer store depending on the weight totalled to that store, or the last store text entry.

### 4.1.6	Laste inn eller laste ut /Batch Data

Se egen manual for batch veiing.

## 4.2	Velge en Kunde / Produkt fra registeret

Avhengig av de forskjellige lasteaktivitetene kan instrumentet settes til automatisk å gå tilbake til forrige Kunde/Produkt eller ‘’Udefin.kunde’’/’’Udefin. Produkt’’, hver gang du trykker NULLSTILL etter endt opplasting. Dette avhenger av hva som er valgt på ’’6. Nullstill Udef.’’ (fig 24).

For å endre setting for en ny last:-

1.	Trykk REGI for å vise VELG KUNDE skjermen (fig. 30a).

Navnet på toppen er det sist brukte.  Trykk ENTER når du har VELG KUNDE siden.  Dette gir deg de siste verdiene på ’’hurtigvalg’’. De øvrige valgene er sortert etter som hvor mye de har vært i bruk.

2.	Velg "Kunde" enten ved å :-

(i)	trykke pil ned for å vandre nedover listen.

(ii)	taste det aktuelle nummeret ved å bruke det alfa-numeriske tastaturet.

(iii)	trykke SØKE knappen (            ). Skriv inn første bokstaven (eller flere) av Kunde beskrivelsen, trykk ENTER og alle kunder som begynner med disse blir vis i skjermen.

Denne fuksjonen kan også brukes til å legge inn ‘’vanlige’’ kunde. Om bokstavene ikke finner noen navn i listen så trykk ENTER knappen. Den neste ledige referansen vil da ligge åpen for redigering. Skjermen viser “Creating reference xxx”, og så “Data Saved”.

- Trykk ENTER for å bekrefte valget.  VELG PRODUKT skjermen blir deretter vist. Velg eventuelt Produktregister på samme måte.

- Om "Refeanse" funksjonen er aktivert (seksjon 4.1.2), så kan du legge inn en ny referanse (eller trykk ENTER for å bekrefte eksisterende referanse) når dette blir vist i instrumentet (fig. 30b).

## 4.3	Tilkopling av Printer

Den øvre porten er satt opp for å kople til en RDS ICP printer, uten at det er nødvendig med ytterligere konfigurering. Om det skal benyttes en annen skriver (eller om du ønsker å skrive til noe annet enn en printer), så kan du gjøre konfigureringen fra ’’SETUP’’ menyen. (ref. kalibreringsmanualen).

Port modus Port funksjon

‘Text’ Skriver

’Data’ Direkte kabel link til PC

‘Card’ Øvre Port :- Ekstern Data Card Modul

Nedre Port:- No Ekstern funksjon – brukes til den integrerte SD Data Card Modulen

’Radio’ Trådløs dataoverføring via radio

’GSM’ Trådløs dataoverføring via mobil telefoni

‘Screen’ (For RDS use only)

MERK: Om du ikke kan velge ‘Card’ på ‘Port 2’ (Nedre port) for å aktivere den integrerte  Card modulen, bør du sjekke at ikke ‘Port 1’ er stilt på ‘Card’.

## 4.4	Se / Skriv / Slett en spesifikk Kunde / Produkt Summering (Kunde Modus)

Du kan se, skrive ut, eller slette en summering:-

(i)	for en bestemt kunde, antall lass og total for hvert enkelt produkt som ligger lagret på den valgte kunden. (fig. 31).

(ii)	for et valgt produkt, antall lass og total til alle kunder.

Fra enten VELG KUNDE eller VELG PRODUKT menyen, trykk MEM (fig. 30).

Trykk SKRI for å skrive summeringen av Produkt / Kunde register (fig 32, 33).

Trykk NULLSTILL for å slette totaler.

MERK 1: Hvis ‘’referanse’’ funksjonen er aktivert (fabrikkinnstilling = AV) vil de enkelte referansene også vises på utskriften.

MERK 2 Utskriften vil vise enheten (tonn) I godkjent veiemodus, men ikke i ikke godkjent veiemodus.  (gjelder LM9000i)

### 4.4.1	Resett Alle Registre (Alle Modus)

MERK:	Vær absolutt sikker på at all kunde/produkt –informasjon som du ønsker å ta vare på har blitt lagret, enten på utskrifter eller til et Data Kort !

Trykk REGI knappen 2 ganger.

Fra "Nullstill Registre" linjen (fig. 34), trykk ENTER.  Trykk ENTER igjen for å bekrefte resettingen. Alle Produkt og Kunde registre vil nå slettes.

## 4.5	Se / Print / Slett Grand Total (Alle Modus)

Trykk på REGI knappen 2 ganger.

Fra "Totall Alle" linjen (fig. 34), trykk MEM for å vise grand total tallet for lass og vekt lagret siden datoen som er vist I displayet (fig. 35).

Trykk SKRI (fig. 35) for å skrive ut (Grand)Total Summering (fig. 36).

Trykk NULLSTILL (fig. 35) for å slette Grand Totalen.

### 4.5.1	Logging av overlast (tilleggsmulighet)

Instrumentet kan logge alle vekter innmålt over ‘øsnket last’.  Denne funksjonen slåes av/på fra ’’ "System Oppsett" » "Veie Enheter" menyen.

Den akkumulerte overlast vekten (      ) blir vist på TOTAL ALT side (fig. 35). Denne blir resatt ved å trykke NULLSTILL knappen.

### 4.5.2	Se / Print  7-dagers Totalen (All Modus)

Trykk                 knappen (fig 35) for å se daglig totaler for de siste 7 dager.

Trykk SKRI for å skrive ut 7-dagers total summeringen (fig. 37).

## 4.6	Valg av Printer Output Modus

Ved fabrikkoppsett er print modus AV.

Velg SKRI skjermen og sett print modus ved å bruke                   knappen (fig. 39a).

Denne utskriftsjobben vil utføres (fig. 38a) når du trykker NULLSTILL neste gang du skal resette for et nytt lass.

Ønsker du en utskrift med plass til underskrift av kunden, velger du denne varianten (fig. 38b).

MERK: 	Om skuffe-liste funksjonen er aktivert via “Output Port Setup” menyen, vil en liste med alle løft skrives ut på veieseddelen (kun i “Customer” modus).

## 4.7	Skrive ut siste lass / Alle lass (Kunde Modus)

Trykk "SKRIV SISTE" for å skrive ut siste lass en gang til.

Trykk "SKRIV ALLE" for å skrive ut en summering av alle lass for alle kunder siden totalregistrene ble resatt siste gang ("AC Nullstill Register" funksjon - fig. 34). Utskriften vil ikke vise kunder/produkter som er uten bevegelse. Men husk at du allikevel kan ende opp med en temmelig lang papirremse !

Utskrift av samme jobben for andre gang gir eksakt samme informasjon på nytt. En utskrift på nytt blir merket med ordene "duplicate copy". Den første kopien blir normalt brukt som kundekopi.  Tilleggslapper "duplicate copies" blir spart for eget bruk (kun ICP 200 printer ).

## 4.8	Batch (Programmerbart) Modus

Se egen bok for dette

## 4.10	Telemetry (radiooverføring)

Loadmaster 9000 ir fullt kompatibel for radio telemetry applikasjoner

I sammen med Load 2000 Load Management System® software fra WhiteSpace Computers Ltd.

Loadmaster 9000 kan konfigureres til enten å sende laste – informasjon for hvert lass som blir lastet, eller ha 2-veis kommunikasjon, ved å motta ordre fra kontorets PC.

For radio telemetry applikasjoner refereres det til "Loadmaster Telemetry" instruksjonsmanualen.

# 5	System Innstillinger

Flere settinger kan gjøres av operatøren fra OPPSETT menyen. Disse innstillingene er tilgjengelige uten PIN-kode.

MERK:	Noen menyer inkludert 'Kalibrering' ,'Port Oppsett' og Veie Enheter' menyer er ikke tilgjengelige for operatøren.

## 5.1	Justere Skjermen Kontrast og Lys

Fra OPPSETT  menyen, trykk;

MERK: 	Skjermen kan bli noe mørkere når den er utsatt for høye temperaturer.  F.eks når den er utsatt for direkte sollys.  Dette er normalt for denne type display.

## 5.2	Sett Tid og Dato

Fra OPPSETT  menyen, trykk;

Om du skal endre tidssettingen flytter du meny-pekeren til funksjonen og trykker ENTER.

## 5.3	Deaktiver  Tare Funksjon

Fra OPPSETT  menyen, trykk:

Så AV eller PÅ ved bruk av knappene for venstre og høyre –pil.

## 5.4	Sett Instrument ID

Fra OPPSETT  menyen, trykk;

Du kan re-programmere inntil 2 linjer med 20 tegn ved hjelp av det alfa numeriske tastaturet. Den første linjen vil fremkomme nederst på summeringen.  Den andre linjen (fabrikkinnstilling = “Instrument ID”) er identiteten ved bruk av telemetry. Den tredje linjen kan inneholde en overskrift (fabrikkinnstilling = “IN APPROVED MODE”) som vil komme tilsyne et øyeblikk hver gang en knapp er trykket på.

## 5.5	Sett Språk

Fra OPPSETT  menyen, trykk;

Velg ønsket språk fra listen.

## 5.6	Print Register Navn

Fra  OPPSETT  menyen;

Kunde og produktliste vil bli skrevet ut.

6. Tekniske data

Loadmaster systemet er designet for å virke innenfor følgende parameter:

Miljøfaktorer:

Klimatisk miljø:		Indikator, printer: Lukket, ikke-kondenserende, -20/+40°C

Transdusere, sensorer: 	Åpne, kondenserende, -20/+40°C

Forsegling Instrument:: 	IP34 (montert i lukket cabin)

Sensorer: 		IP67 (montert med slange)

Koplingsboks: 		IP65

Hydraulisk trykk range: 	0 – 250 bar

Maximum vinkelutlikning 	Fra jevnt underlag, ± 10° Forover-Bakover, ± 5° Venstre-Høyre

Godkjenning Klassifisering:OIML R51, Y(a)/ Y(b), MID Y(b), OIML R76

No. delinger 		(n) 250

Vekt Intervall 		(e) (kg) >/=10

Kapasitet (kg): 		</= 25,000

Elektrisk Strømforsyning:

Spenning: 		11 – 30V dc

Strøm: 			500mA max.

EMC Emission: EN50081-1

EMC Immunity: EN50082-2

## EM classification: E3

DOKUMENT HISTORIE

Issue 1.2 17/1/08 Original issue (derived from UK287-5.DOC)

Issue 1.3 5/2/08 Figure 3b deleted, fig. 7 corrected.

Issue 2: 10/11/08 Added environmental spec and MID-compliant Data Label information

Issue 2.1 28/11/08 p.28: Added operating parameters. Fig 3b: deleted reference to “MID 2008”

## Issue 2.2 12/12/08 Ref S/W Ver. PS314-002 rev. 15: ref. pages 1, 5, 8, 10

# Text boxes

## Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC)

Dette produktet samsvarer med Council Directive 89/336/EEC når det er installert, og brukes I henhold til de relevante instruksjoner.

## Service og Teknisk Support

VENNLIGST KONTAKT DIN NÆRMESTE FORHANDLER

Om denne er ukjent,  fax:  35 96 72 71 for mer  informasjon.

Vår policy er å kontinuerlig forbedre produktet og informasjonen I dette dokumentet kan endres uten nærmere varsel.  Kontroller at software referansen samsvarer med det som blir vist i instrumentets display.

© Copyright RDS Technology Ltd 2008

\NW587220.DOC

Loadmaster 9000i

Godkjent Veiesystem

Brukermanual

RDS Part No.:

Document Issue:

Software Issue:

S/DC/500-10-587

2.2 : 12/12/08

PS 314-002 rev. 15

“Nullstill” Knapp

Trykk og hold I ett sekund for å slette ‘Lastet så langt’, og ‘gjenstår å laste’ verdier før du begynner å laste opp en ny bil.

“Vekt I skuffe” og “Totalt lastet så langt”

Denne viser vekten I skuffen og veksler til totalt så langt. Starter på 0.00 Og summerer ettersom du laster.

Automatisk eller manuell innlegging av vekten.

Trykk for å velgemellom automatisk og manuell innlegging av vekt.

SLETT SISTE SKUFF

Trykk om du ønsker å slette sist veide skuff.

’’ENTER’’ knapp

Når du har lagt inn ønsket vekt, så trykk på denne knappen for å aktivisere denne.  Brukes også for nullstilling av skuffen.

Av/På bryter

Skrur instrumentet av og på. Instrumentet er normalt også koplet via tenningslåsen.

“Zero Button”

Press to select the Bucket Zero screen when you want  to zero the bucket.

Automatic / Manual Weight Entering

Depending on Certification. 
Selectable in Non-Approved Mode

TARE Button

Optional TARE entry facility subtracting a set value to provide a NET Weight.

Press and hold until the Tare window appears, then enter the tare value required

“Clear Totals” Button

Press and hold for 1 second to clear the 'Total Loaded' and 'Left to Load' figures before starting to load a new  vehicle.

“Setup” Button

Not used when loading.

“ENTER” Button

When you have typed in a new Target Load, press this button to enter it.  Also used to set in the Bucket Zero.

Position for the number of the Approval Body carrying out the field verification

(also see below)

Her vil det fremgå med tekst hva systemet er definert godkjent for.

Systemets Parameter:-

Forsyningsspenning

Trykksensors Trykk og temperatur

Verifisert delingsintervall I desimal tonn.

Maksimum og Minimum vekt som systemet er verifisert for (desimal tonn).

Reserver for ‘’Plomberingsmerke’’

"CE" merket viser at systemet tilfredstiller  EMC regulativet og andre tilleggsdirektiv innenfor CE

Klasse IIII Symbol, som viser at dette systemet møter standardene for godkjenning innenfor NAWI/AWI

Sertifikat nummer gitt etter første verifikasjon av systemet (Pattern Number)

"T" = Fratrekkbar Tare: En tare verdi kan legges inn opp til maksimumvekten som systemet er verifisert for (i.e.: - max).

"d" = Aktuell deling (som vises på skjermen) = Verifisert deling ("e")

Figur 6b

Figur 18

Figur 16

Figur 17

Figure 6a

Figure 7

Figure 8

Figure 9

Figur 12

Figur 11

Figur 10

Figure 15a

Figur 14

Figur 13

2 - OPPSTART

10

2 - OPPSTART

2 - OPPSTART

8

Figure 28

1 - OVERSIKT

7

Figur 20

Figur 19

Figur 22c

Figur 22b

Figur 24

Figure 23

1 - OVERSIKT

6

1 - OVERSIKT

1 - OVERSIKT

Figur 25

4

Figur 33

Kunde summering

Figur 32

Produkt summering (Kunde modus)

etc

etc

Figur 29

Figure 31

Figur 30a

Figur 30b

3

SD/MMC Kortleser

TARE Knapp

Tilleggsfunksjon; legg inn TARE Verdi for å beregne en NETTOVEKT.

Trykk og hold til Tare vinduet kommer til syne.  Legg så inn ønsket tare verdi.

24

23

25

22

Figure 34

Figur 35

Figur 36

2

Figur 38a

Job (KORT) Record

Figur 38b

LANG Record

Figur 39a

21

20

18

18

17

17

16

16

15

15

14

4 – KUNDE OG PRODUKTREGISTRE

13

12

9

5

4 – KUNDE OG PRODUKTREGISTRE

4 – KUNDE OG PRODUKTREGISTRE

3 - VEIING

4 – KUNDE OG PRODUKTREGISTRE

3. System Oppsett

3 - VEIING

5 – SYSTEM INNSTILLINGER

“Veie” (Retur til hovedskjerm).

Når du trykker på denne knappen vil du alltid returnere til hovedbildet for veiing.

Trykk og hold for å legge inn densitet når du veier volumetrisk.

Numerisk tastatur

Brukes til å legge inn ‘ønsket last.  Om verdien som blir vist, taster du bare inn en ny Verdi, og avslutter med Enter knappen.

Brukes også for å taste inn en forhåndsvalgt Tare Verdi.

NULLSTILL knapp

Trykk for å velge skjerm for å nullstille skuffen ved behov

“Ønsket last”

Dette er lasten som er bestilt av bilen.

Under opplasting vil denne verdien minke, og vise deg hele tiden hvor mye som gjenstå å laste.

2. Display Oppsett

Contrast

Brightness

Figur 50

3. System Oppsett

*. Mer

5. Tare

3. Sett Tid

3. System Oppsett

3. System Oppsett

1. Instrument ID

3. Språk

*. Mer

3. System Oppsett

*. Mer

*. Mer

3. System Oppsett

3. Skriv Regist. Navn

“Setup” Knapp

Brukes ikke under lasting.

Figur 3b

11

3 - VEIING

3 - VEIING

4 – KUNDE OG PRODUKTREGISTRE

4 – KUNDE OG PRODUKTREGISTRE

4 – KUNDE OG PRODUKTREGISTRE