Innhold

1.	Oversikt	3

Programmeringsmodus	3

2	Betjeningstaster	4

2.1	Display Enhet	5

2.2 	Krav til Maskinen	5

2.3 	Løfteprosedyre	6

3.	Før Veiing	7

Kontrollere Veiemodus.	7

3.3 	Kontrullere nullstilling	8

3.4 	Nullstill (Sett Tare)	9

4	Veiing	10

4.1	Dynamisk Veiing	10

4.2	Statisk Veiing	10

4.3	Veiing av tipplan	11

4.4	Overlast Alarm	11

4.5	Utskrift	12

Utskrift av  Under Total	12

Utskrift av Grand Total	12

Automatisk Utskrift	12

5	Totaler	12

5.1	Resett Under-total / Grand Total individuelt	12

5.2	Display klokke	12

6	Kalibrering	13

6.1	Programmere en Numerisk Verdi	13

Legge inn en negativ verdi	13

6.2	CAL Mode 1 – Kalibrering av vekt	14

6.2.1	Legg inn CAL Mode 1	16

6.2.2	Sett Veie Modus	16

6.2.3	Sett Foreløpig Cal. Faktor	16

6.2.4	Rutine for Vektkalibrering	17

(i)		Proposjonal Skalering Faktor/Hastighetskompensering	17

(ii)	Sett Cal. Faktor (med et test lass)	18

6.2.5	Finstilling av Kalibreringsfaktor	19

6.2.6	Overlast Alarm	19

6.3	CAL mode 2	20

6.3.1	Legg inn CAL Mode 2	20

6.3.2	Hastighetskompensering (Ch. 1/Kanal)	20

6.3.3	''Live'' Statisk (Ch. 2(Kanal 2)	21

6.3.4	“REF” Tast (Ch. 3/Kanal 3)	22

6.3.5	Klokke / Dato (Ch. 4/Kanal 4)	22

6.3.6	Språk (Ch. 5/Kanal 5)	22

6.3.7	Enheter (TOTAL Channel)	22

6.4	CAL mode 3 (Skriveroppsett)	23

6.4.1	Legg inn CAL Mode 3	23

6.4.2	Sett Skriver Modus (ch. 1/kanal 1)	23

6.4.3	Handshaking (Ch. 2/Kanal 2)	24

6.4.4	Rediger heading på utskrift (Ch. 3/Kanal 3)	24

Feilmelding: "Prog"	25

Feilmelding: "Err"	25

Feilmelding: “CAL”         “Err”	25

Bytte lasteredskap	25

# 1.	Oversikt

Loadlog 500+ er tiltenkt bruk på hjullastere, og andre typer front og baklastere.

Den måler, viser og lagrer den aktuelle nettovekten som er løftet på, baser på å måle trykkforskjeller i hydraulikksystemet. Trykkføling kan være problematisk på enkelte typer utstyr avhengig av hvordan hydraulikksystemet er designet. I slike tilfeller kan teknologi basert på strekksensor være et aktuelt alternativ. Loadlog 500+ har også hastighetskompensering for å øke nøyaktigheten når det veies dynamisk.

Instrument har et LCD display med lys og 4 tegn, 5 taster i frontpanelet, en ekstern Last Registrerings Bryter, og en innvendig lyd-alarm. Utvendig lydalarm kan fås som tilleggsutstyr. Instrumentet får normalt strømtilførsel fra tenningskretsen, og henter tilbake den sist brukte funksjonen når det blir slått på.

Når skuffen står i veieposisjon viser instrumentet den aktuelle nettovekten (tonn) i skuffen.

Når du trykker på Last Registrerings Bryteren legger du den aktuelle skuffevekten til en akkumulert totalvekt, for eksempel når du laster en bil.  Denne ’’Last Total’ blir vist i displayet når løftearmene er nede.

Instrumentet kan konfigureres til å skrive ut hver skuffevekt som blir registrert, eller hvert lass når instrumentet blir nullet ut for et nytt lass.  Du kan også når som helst skrive ut Grand Total.

## Programmerings Modus

Det er 3 programmeringsmodus med forskjellige kalibreringsfaktorer forhåndsvalgte verdier.  Mange av disse verdiene blir lagt inn under installasjon, og trenger normalt ikke å endres om ikke instrumentet blir flyttet til en annen maskin.  Sjåføren trenger normalt ikke å gå inn i kalibreringsmodus.

CAL Mode 1 er for vekt kalibrering og for å programmere Overlast  Alarm.

CAL Mode 2 inneholder Hastighetskompensering, Statisk vekt avlesning, Manuell veiing (ved bruk av REF tast), Tid, Dato, og valg av enheter.

CAL Mode 3 er for Skriveroppsett.

MERK:	Ved riktig bruk kan systemet gi en nøyaktighet på  ±1% av fullt lass, men normalt bør det regnes med en nøyaktighet innenfor ±2%.

Veiing med Loadlog er ikke lovlig grunnlag for kjøp og salg av varer.

# 2	Funksjonstaster

Det er fem funksjonstaster på frontpanelet som blir brukt enten individuelt eller I kombinasjon under programmering.

## 2.1	Display Enheter

Instrumentet kan vise inntil 9999 (tonn). Om du ønsker å jobbe med lbs enheter kan dette velges i programmerings modus.

Om du skulle velge "USA" readout option, vil displayet vise inntil 9990 lbs avrundet til nærmeste 10 lbs. Over denne verdien (eks. Ved visning av totaler) vil displayet veksle mellom "lbs x 1000" og enkeltverdien. Derfor kan instrumentet vise inntil 99,990 lbs

For eksempel totalen er  22,563 lbs, displayet veksler mellom :

## 2.2 	Krav til maskinen

Loadlog omregner hydraulisk trykk til vekt ved hjelp av en kalibreringsfaktor som er programmert I instrumentet. Nøyaktigheten i systemet er derfor i noen grad avhengig av følgende forhold :

1.	Oljetemperatur : Varm alltid opp maskinens hydraulikkolje til arbeidstemperatur før veiing igangsettes.

2.	Veiing på flat bakke : Unngå å veie når maskinen er I en helling, enten forover, bakover eller sideveis. Resultatet blir best når maskinen går flatt.

3.	Maskinens bevegelser : Best nøyaktighet får du når maskinen står stille.  Unngå at maskinen husker på seg mens du løfter skuffen.

4.	Vedlikehold : Hold maskinen I god teknisk stand. Ting som ekstremt slitte foringer, bolter og sideslark, samt mangel på smøring kan til en viss grad påvirke veieresultatets nøyaktighet.

MERK:	Etter enhver store service på maskinen, spesielt hvis du har skiftet slitedeler eller gjort sveisereparasjoner, bør du kalibrere opp veiesystemet. Om du har skiftet hydraulikkolje bør det også kontrolleres at det ikke er luft i opplegget til trykksensoren.

## 2.3 	Løfteprosedyre

Løfteprosedyren er spesielt viktig for dynamisk veiing. Lasten bør løftes mykt og med samme hastighet forbi veieposisjon.  Den beste fremgangsmåten er som følger :

1.	Når du har fylt skuffen; lukk skuffen helt tilbake slik at den stopper mekanisk.

2.	Trekk løftespaken helt tilbake med motoren på tomgang.

3.	Øk turtallet til normalhastighet for veiing og løft mykt uten rykk og humping. Pass på at du har jevn og normal hastighet på løftet når du passerer veiepunktet (dynamisk veiing).

# 3.	Før Veiing

Statisk veiing eller Dynamisk veiing, blir valgt som en del av kalibreringsprosedyren (6.2.2).

### Kontroll av Veie Modus.

1. 	HOLD        tasten mens du slår på strømmen til instrumentet (Fig. 4). Displayet vil nå vise  “dYn” for dynamisk veie modus eller “StAt” for statisk veie modus.

Referer til seksjon 6.2.2 for å endre veiemodus

2.	Slå instrumentet av og på igjen for å returnere til normal modus.

## 3.3 	Kontrollere Nullvekt

Du bør kontrollere Nullvekt regelmessig som en del av den daglige rutinen.  Kontroller ALLTID Nullvekt hvis maskinen har stått på tomgang over noen tid slik at hydraulikkoljen er blitt for kald.

Løfteprosedyren er forskjellig for Statisk og Dynamisk veie modus.  Merk deg hvilket veiemodus instrumentet er satt på, og følg prosedyren videre som beskrevet under.

1.	Sjekk at skuffen er helt tom. Lukk skuffen helt tilbake til den stopper mekanisk.

2.a	Dynamisk veiemodus : Løft skuffen forbi veieposisjon. To pip vil indikere at en vekt er registrert.  Displayet vil vise en verdi.

2.b	Statisk veiemodus : Løft skuffen opp til veieposisjon og stopp. Du hører da ett enkelt pip. Om du har løftet for høyt før du stopper kommer et ekstra pip og displayet vil vise 4 streker (fig. 6). Om dette er tilfellet, senk skuffen tilbake til veiepunkt..

3.	Om displayet viser innenfor ±0.02 (20 kg) eller innen "USA" units ±40 (40 lbs) (fig. 7), er dette innenfor akseptabel verdi for Loadlog systemet og det er dermed ikke nødvendig å nullstille skuffevekten. Fortsett med normal bruk.

4.	Om displayet viser mer enn ±0.02 (20 kg) eller i "USA" units ±40 (40 lbs) (fig. 8), bør du nullstille skuffevekten (se 3.4).

## 3.4 	Nullvekt (Sett Tare)

Skuffevekten bør nullstilles om avlesningen er mer enn ±0.02 (20 kgs) eller i "USA" units ±40 (40 lbs) for tom skuffe.

Kontroller først at maskinens hydraulikk har normal arbeidstemperatur. Det kan være nødvendig å løfte og senke skuffen noen ganger for å oppnå riktig temperatur. Merk deg korrekt løfterutine (seksjon 2.2).

1.	Vær sikker på at skuffen er helt tom. Lukk skuffen helt tilbake til den stopper mekanisk.

2.	Trykk og hold ZERO tasten (fig 9). Lydalarmen vil pipe TRE ganger og displayet vil blinke “0.00”.

3.a	Dynamisk veiemodus : Løft skuffen forbi veiepunktet.  To pip høres, og displayet vil vise en verdi.

3.b	Statisk veiemodus : Løft skuffen opp til veiepunktet og stopp.  Ett enkelt pip høres. Om du har løftet for høyt høres et pip til og displayet viser 4 streker. (fig. 6). Senk i så fall skuffen tilbake til veiepunktet.

4.	Når vekten er registrert vil displayet fortsette å blinke, men vil kanskje endre for å vise et tall (Figur 10). Trykk på den fjernbetjente ENTER knappen for å nullstille vekten (fig. 11). Du vil høre ett pip som bekreftelse på at vekten er nullet ut.

5. 	Gjenta prosedyren flere ganger for å sikre at systemet er korrekt nullstilt.

# 4	VEIING

Det er to fundamentalt forskjellige måter å veie med Loadlog – Dynamisk veiing og Statisk veiing.

## 4.1	Dynamisk Veiing

Dynamisk veiing betyr at vekten blir registrert uten at det forstyrrer den normale lasteprosedyren. Lasten blir løftet rett igjennom veiepunktet. Dynamisk veiing kan gi gode veieresultater uten at det forsinker opplastingsjobben i særlig grad, men det avhenger til an viss grad av at sjåføren tar hensyn til de forutsetninger som ligger til grunn for dynamisk bruk av denne vekten (seksjon 2.2).

1.	Løft lasten forbi veiepunktet. To pip kommer fra lydalarmen. Displayet vil da vise nettovekten i skuffen. Denne verdien blir værende til skuffen blir senket ned under veiepunktet igjen.

2.	Trykk enten             tasten eller den Fjernbetjente Enter knappen for å legge til denne vekten   (    ) på lasset, og til TOTAL registeret.

MERK:	hvis “Slo” eller  “FASt” blir vist I displayet isteden for en beregnet vekt, så har du løftet for sent eller for fort til at hastighetskompenseringen får korrigert. Forsøk igjen (eller kalibrer på nytt til et mer egnet hastighetsområde – 6.2.4).

## 4.2	Statisk veiing

Statisk veiing krever at lasten blir hevet eller senket til veiepunktet og stoppet der. Displayet vil vise en aktuell avlesning (se note) som vil vandre noe mens maskinen stabiliserer seg. Du kan nå tippe av eventuell masse som er for mye. Statisk veiing er derfor ideelt for siste skuffen når du skal laste opp til en eksakt riktig totalvekt.

MERK:	 “live” avlesning aktiveres i  CAL Mode 2.

1.	Løft lasten til veieposisjon. Lydalarmen høres en gang og aktuell vekt blir vist i displayet. Om du har løftet for høyt vises 4 streker (fig. 6).

- En særegenhet med hydraulikksystemet er at trykket forsvinner (og derfor vektberegningen) et øyeblikk når bevegelsen stopper opp i veieposisjon. Du bør derfor vente litt til maskinen roer seg før du registrerer veieresultatet.

3.	Trykk enten                tasten eller den fjernbetjente Enter knappen for å  legge til denne vekten          (       ) på lasset, og til TOTAL registeret.

## 4.3	Veiing av Tipp-plan

Spesielt for andre veieapplikasjoner enn frontlastere, f.eks. for veiing av tipplan er det en spesiell funksjon i Loadlog 500+ som gir deg muligheten til å manuelt å gjøre en vektindikasjon ved bruk av REF tasten. REF tasten gir det samme signalet til instrumentet som Referanse/Retningssensoren (sensoren i veiepunktet).

REF tasten blir aktivert/deaktivert via CAL Mode 2.

1.	Løft tipp-planet noe slik at du får trykk i tippsylinderen.

MERK: Gjør alltid registrering av vekt med tipp-planet løftet til den posisjonen som den er blitt kalibrert på.

Om du registrerer vekt med planet I en annen stilling vil resultatet bli feil.

2.	Trykk på REF tasten (Fig. 12).

Uavhengig om instrumentet er satt på dynamisk eller statisk veiing, så vil vekten vises I displayet I 5 sekunder før den returnerer til null.

3.	Når vekten vises trykker du enten på          tasten, eller den fjernbetjente Enter knappen for å legge til denne vekten    i             summeringen og i TOTAL registeret.

MERK:	Hvis “ENT” utskriftsmodus er aktivert blir det automatisk kjørt ut en utskrift (i “REC” format) etter at du har trykket på REF tasten.

## 4.4	Overlast Alarm

Om skuffevekten er mer enn alarmvekten som er lagt inn i CAL Mode 2 (6.2.6), vil det etter at lasten er registrert lyde en alarm i 3 sekunder. Samtidig vil verdien i displayet blinke helt til lasten er senket ned under veiepunktet.

## 4.5	Utskrift

### Utskrift av en jobb

Trykk på           tasten for å skrive ut totalen av vekter som er registrert

siden sist denne verdien ble resatt.

Om printermodus er satt til “REC”, vil det bli skrevet en kort “Job Record”  (Fig. 13).

Om printer total er satt til “ROLL”, kommer utskrift av jobben med plass til å skrive på kundens navn, adresse og signatur (Fig. 14).

### Utskrift av Grand Total

Velg TOTAL kanalen og trykk             tasten for å skrive ut Grand Total (Fig.15a).

### Automatisk utskrift

MERK:	Utskrift modus i CAL Mode 3 (6.4.2) må settes til enten “REC” “ROLL” eller “ENT” for at automatisk utskrift skal være tilgjengelig.

“REC” / “ROLL” Utskrift modus

Instrumentet vil automatisk generere en  “REC” eller “ROLL” utskrift når du resetter en verdi til null, f.eks. etter å ha lastet ferdig en bil.

Jobbnummeret øker med en for hver gang verdien er resatt.

“ENT” Utskrift modus

Om “ENT” utskriftmodus er satt i CAL Mode 3, vil instrumentet automatisk skrive ut vekten på siste skuff/tipp-plan vekt (som i Fig. 13), når du trykker på               tasten eller den fjernbetjente Enter knappen for å legge til skuffens/tipp-planets vekt til totalen.

# 5	Totaler

## 5.1	Resett Individuelt Under-total / Grand Total

1.	Velg den aktuelle kanalen.

2.	Trykk og hold på               tasten eller den fjernbetjente Enter knappen I 5 sekunder.

Displayet vil blinke 5 ganger og deretter gå til null.

Om “REC” eller “ROLL” utskriftmodus er aktivert vil instrumentet automatisk generere en utskrift.

## 5.2	Display Tid

1.	Velg TOTAL kanalen.

2.	Trykk og hold ZERO tasten (Fig. 17).

Tiden vises i 24 timers format (hh:mm)

# 6	Kalibrering

## 6.1	Programmere en nummerisk verdi

Dette refererer til enhver nummerisk setting som trenger å endres. Med den aktuelle faktoren i displayet vil normalt tallet til venstre blinke. (Fig.18).

1.	Ved å holde        tasten, og Trykke og Slippe                  tasten velger du tallet som er ønskelig å endre.

1.000,   1.000,   1.000,   1.000,   1.000

2.	Fortsett å Holde   		 tasten og hold                tasten for å endre tallverdien fra  0 til 9, eller for å flytte desimalen.

1.000,   1.100,   1.200,   1.300,   1.400

3.	Slipp                 tasten og det neste tallet vil blinke.

4.	Repeter trinn 1, 2 og 3 om nødvendig for å forandre andre verdier, eller om du har tastet feil.

### Legg inn en negativ Verdi

En negativ Verdi blir indikert med den MIDTRE kursøren til venstre på displayet (Fig.20).

For å velge mellom positiv og negativ verdi gjør du pkt. 1 over, for at kursørene skal blinke (Fig.19).

Som I trinn 2 over, HOLD               tasten til den midtre kursøren kommer til syne før du slipper tasten igjen.  Verdien er nå negativ.

## 6.2	CAL Mode 1 – Vekt Kalibrering

Kalibreringsfaktoren er en vilkårlig verdi som relaterer hydraulikktrykket (eller strekkmåling) i løftesystemet til lasten i skuffen. Nøyaktige resultater fra Loaglog får du bare hvis kalibreringsprosedyren er utført nøyaktig og I korrekt sekvens. Bestem under kalibrering om det er aktuelt å bruke statisk eller dynamisk veiing. Noter dette valget på det siste arket i denne manualen.

Utfør følgende kalibrering. Referer til disse seksjonene for tilleggsinformasjon.

### 6.2.1	Enter CAL Mode 1

1.	Trykk på          tasten og skru på strømmen til instrumentet.

### 6.2.2	Sett Veie Modus

3.	Hold 		tasten og trykk på       tasten for å veksle mellom Statisk modus (“StAt”) og Dynamisk modus (“dYn”).

4.	Slipp begge tastene.

### 6.2.3	Sett Forhåndsvalgt Cal. Faktor

Dette er en fortsettelse fra seksjon 6.2.2.

5.	Trykk   	     igjen for å vise vekt kalibrerings faktor “CALF”. (Fig.19).

Fabrikkinnstilling = 1.000

Sett forhåndsvalgt kalibreringsfaktor til maskinens lastekapasitet (eks. Hvis løftekapasiteten er 1.5 tonn, så setter du faktoren til 1.500).

MERK:	Kalibreringsfaktoren vil normalt ha en verdi mellom  1 og 10.

Om du arbeider med lbs units, eller “USA” units, må du allikevel regne om til tonn med desimaler når du legger inn kalibreringsfaktoren. Eks for 10,000 lbs kapasitet, legg inn  Cal Faktor på 5.000.

### 6.2.4	Vekt Kalibrerings Rutine

Dette fortsetter fra seksjon 6.2.3.

### (i)	Proporsjonell Skalerings Faktor/Hastighetskompensering

MERK: 	Dette valget er kun tilgjengelig i dynamisk veiemodus (“dYn”) kjører du statisk så hopp over seksjon  6.2.4 (ii).

“Proporsjonal Skalering” kompenserer for trykkforskjeller I hydraulikken ved forskjellige hastigheter på løftet. Skaleringsfaktoren er også basert på maskinens max lastekapasitet, og er derfor spesielt viktig for større maskiner.

6.	Trykk       igjen for å bekrefte verdien i trinn 5 og start ‘’Nullstill’’ prosedyren (Fig.23). Displayet viser først “ZERO” et øyeblikk og deretter “FASt”.

7.	Løft den TOMME skuffen moen ganger med HØYESTE hastighet, og noter ned det tallet som blir vist hver gang (frekvenssignalet fra lastesensoren).

MERK:	Om du holder same turtall og same løftehastighet skal avlesningen bare variere med noen få Hertz

Når du er      fornøyd med det raske løftet trykker du         for å bekrefte valget.  Displayet vil da vise “Slo”.

8.	Løft den TOMME skuffen noen ganger på MINIMUM hastighet. Trykk        for å bekrefte som før.

### (ii)	Sett Cal. Factor (Med Test Last)

Dette fortsetter fra seksjon 6.2.4 (ii)

9.	Trykk        for å bekrefte verdien i trinn 8 og start ‘’LASTE’’ rutinen. Skjermen viser kort “LoAd” og så “0.000”.

10.	Fyll skuffen med et typisk lass, vekten av noe som allerede er veid på en brovekt, eller vektlodd med kjente verdier.

MERK:	Om du bruker sekker med kjent vekt så sørg for at disse blir jevnt fordelt I skuffen (eller på pallen). (Se også note 1 – side 18)

11.	Legg inn den kjente vekten (seksjon 6.1) og trykk                      for å bekrefte. Skjermen viser  “FASt” (i dynamisk modus) eller “LIFt” (i statisk modus).

12a.	I DYNAMISK MODUS:, løft skuffen gjennom veiepunktet på MAXIMUM hastighet flere ganger, og noter verdien hver gang (frekvenssignalet fra lastesensoren). Når et akseptabelt raskt løft er utført trykker du                   for å bekrefte verdien.  Displayet vil nå vise “Slo”. Løft skuffen flere ganger gjennom veiepunktet på MINIMUM hastighet, og trykk               tasten som før.

Hastighetskompensering blir kalkulert fra det raske og det sene løftet, og er dermed aktivert I systemet.

12b.	I STATISK MODUS:, loft skuffen opp til veiepunktet flere ganger, og noter verdien hver gang.  Når du vil akseptere verdien trykker du.

Instrumentet vil nå vise “dONE” før det deretter viser veiemodus. Kalibreringsfaktoren blir automatisk kalkulert og lagret i minnet.

### 6.2.5	Finstilling av Kalibreringsfaktoren

Når den innledende kalibreringen er gjort og de første bilene er lastet opp kan det være at instrumentet konsekvent avviker fra brovekten.  Denne situasjonen kan også inntreffe etter vedlikehold eller reparasjoner på lasteren, eller ved bytte av skuffe.

Om Loadlog beregning er større enn den riktige vekten, justeres faktoren ned og vice versa. Hvis kalkulasjonen er mindre enn den riktige verdien økes faktoren.

Derfor kan du finstille denne faktoren opp og ned som nødvendig hvis veieresultatet konsekvent avviker fra brovektens resultat.

Eksempelvis hvis Loadlog beregning er 10% for høy,  reduseres kal. Faktor med 10%.

Den aktuelle kalibreringsfaktoren kan du også raskt finne ved en beregning av sann vekt og beregnet vekt på følgende måte :

Korrekt faktor = eksisterende faktor x        sann vekt     					                        Loadlog beregning

### 6.2.6	Overlast Alarm

Fabrikkinnstillingen er  “0.000” (Alarm Off).

Velg TOTAL kanalen og legg inn en aktuell alarm vekt. (seksjon 6.1).

Om det veies last i skuffen som går over denne verdien vil det høres en lydalarm i tre sekunder og vekten vil blinke i displayet helt til skuffen senkes ned under veiepunktet.

## 6.3	CAL modus 2

### 6.3.1	Enter CAL Mode 2

Trykk på ZERO tasten samtidig som du slår på instrumentet(Fig.24).

Med        tasten velger du kanal.

### 6.3.2	Hastighetskompensering (Ch. 1 / Kanal 1)

Trykk på     	 tasten for å veksle (     ) mellom kanalvalgene.   .                    Hastighetskompensering er automatisk aktivert etter at kalibrering I dynamisk modus er utført.  Faktorene blir vist her.

“ON” / “OFF”	Trykk         +        for å veksle.

“FASt”	xxxx (millisekunder)

Vekt beregningstid – raskt løft.

“SLo”	xxxx (millisekunder)

Vekt beregningstid – sent løft

“GrAd”	xxxx (ingen enhetsverdi).

Kompenseringskurve Faktor:  Denne gir korreksjonen for endringen I løftehastighet.  Om et raskere løft gir en lavere vekt skal  “GrAd” verdien reduseres.

“ProP”	xxxx (%)

Proporsjonal Korreksjons Faktor: Denne verdien angir reduksjonen I hastighetskompenseringen for en tom skuffe I forhold til en full skuffe.  Noen ganger etter en Autocal, kan det forekomme at hastighetskompenseringen for full skuffe er riktig, mens det for tom skuffe er en større feil (eks. 50 –60kg).

Om det med tom skuffe blir beregnet lavere vekt ved lav hastighet enn ved full hastighet skal denne faktoren reduseres med 2 – 3% til feilen er fjernet.

“FrEq”	xxxx (Hertz)

Frekvens med full last (bestemt av Autocal):

### 6.3.3	‘’Live’’ Statisk (Ch. 2/Kanal 2)

Dette bestemmer hvordan vektavlesningen bir vist I Statisk Veiemodus.

“OFF”	Vektavlesningen blir ‘’frosset’’ I displayet etter at vekten er registrert.

“ON”	Du får en “live” vektavlesning når skuffen star I veiepunktet.

“AUTO”	Du får en ‘’live’’ avlesning, men verdien vil kun endre på seg hom endringen er mer enn 1% eller mer i forhold til beregnet vekt (fabrikkinnstilling).

Trykk          for å veksle.

### 6.3.4	“REF” Tast (Ch. 3/Kanal 3)

Normalt blir denne funksjonen aktivert for andre redskaper enn frontlastere. For eksempel tipp-plan veiing.

Når funksjonen er satt på får du en vektavlesning ved å trykke på  REF tasten. REF tasten fungerer som en manuell referanse/retningssensor.

Trykk         for å veksle.

### 6.3.5	Tid / Dato (Ch. 4/ Kanal 4)

Displayet alternerer mellom  “Hr.Mn” og “00.00”.

1.	Programmer timer (24 hr format) og minutter (seksjon 6.1).

2.	Trykk          for å veksle mellom  Måned/Dato setting. Displayet alternerer mellom “Mt.Dt”  og “01.01”.

3.	Programmer måned (01-12) og dato.

4.	Trykk          for å veksle mellom År/Dag setting. Displayet veksler mellom  “Yr.Dy”  og “01.01”.

5	Programmer året og ukedagen (01=Mandag – 07=Søndag).

### 6.3.6	Språk (Ch. 5/Kanal 5)

Velger språk for utskriften og visse forkortelser i displayet.

Trykk           for å veksle.

### 6.3.7	Enheter (TOTAL Kanalen)

Displayet kan settes for  “lbs” avlesning eller “tonn” avlesning (ref seksjon 2.1).

“EurO”	“Tonn” avlesning

“USA”	“lbs” avlesning

Fabrikkinnstilling er satt til tonn.

Trykk          for å veksle.

## 6.4	CAL modus 3 (Skriveroppsett)

### 6.4.1	Enter CAL Modus 3

Trykk på             tasten og slå på instrumentet (Fig.24). Trykk       for å velge kanal.

### 6.4.2	Sett Utskriftmodus (Ch. 1/ Kanal 1)

“REC”	Automatisk utskrift (ref. seksjon 4.4 - Fig.13)

“ROLL”	Automatisk utskrift (ref. seksjon 4.4 - Fig.14)

“ENT”	Automatisk utskrift etter at hver skuff er registrert.

“OFF”	Ingen automatisk utskrift etter nullstilling av siste jobb.

Trykk da på               tasten manuelt for å få utskrift

Trykk           for å veksle.

### 6.4.3	Handshaking (Ch 2/Kanal 2)

Fabrikkinnstillingen “RTS” er tilpasset RDS ICP200 printer. Du trenger bare å endre denne innstillingen hvis du ønsker å kople til an annen type skriver som fordrer “XON” handshaking.

Trykk           for å veksle mellom “RTS” og “XON”.

Protokollen er satt på :- 4800 Baud / Data bits / 1 Stop bit / No Parity. Disse settingene kan ikke endres.

### 6.4.4	Rediger Heading på Utskrift (Ch. 3/Kanal 3)

Du kan redigere en linje med tekst som vil synes på toppen av enhver utskrift.

Når du velger kanal 3 vil du se den aktuelle teksten rulle over skjermen.

1.	Trykk på         tasten og teksten vil slutte å rulle. De første 4 bokstavene blir vist med den første bokstaven blinkende. Displayet vil begynne å rulle igjen hvis ingen taster er trykket på innen 15 sekunder.

- Legg inn bokstaver ved å holde på

tasten og trykk på      	 tasten (som du ville gjort for numeriske verdier - seksjon 6.1).

Når du holder     		   tasten vil bokstavene rulle fra A til Z og deretter 0 - 9 (Fig.26).

3.	Slipp opp          	tasten for å velge neste bokstav, og fortsett slik til headingen er fullført.

## Feilmelding: "Prog"

Instrumentets minne har krasjet.  Du kan forøke en "Power On Reset".

1.	Slå av instrumentet.

2.	Trykk og hold alle de tre midterste tastene og slå på strømmen.  Om instrumentet er i stand til å reparere seg selv vil det utføre en egentest før det returnerer til vanlig veiemodus. Om dette ikke skjer bør du kontakte din nærmeste RDS forhandler.

MERK:	Alle kalibreringsverdier, Under totaler og Grand total vill bli resatt til fabrikkinnstillinger.

## Feilmeling: "Err"

Om displayet viser "Err" betyr det at instrumentet ikke mottar noe signal fra trykksensor.  Dette indikerer enten en dårlig kabling til sensor, eller en gåen sensor.

Se over ledninger og kontakter først samt koplingsboks med koplinger merket  “LOAD SENSOR”.  Om kabling virker OK bør du kontakte din RDS forhandler.

## Feilmelding : “CAL”             “Err”

Om “Autocal” rutinen ikke er komplett (eks.  “Zero” løft og “LOAD” løft), så vil displayet blinke “CAL” og “Err”.

Hele “Autocal” rutinen må gjøres på nytt.

## Bytte skuff/lasteredskap

Om du etter å ha byttet lasteredskap og nullet ut nettovekten finner at vektberegningen ikke lenger er riktig, er dette vanligvis fordi maskinens tyngdepunkt kan ha blitt flyttet noe.  Dette vil påvirke trykkforholdet, og derfor må kalibrerings faktoren justeres for å passe.  Gjør vektkalibreringsrutinen for å re-innstallere den korrekte faktoren.

Issue 1		25/6/02		Original Issue

Issue 2	6/9/02		Amendments p.10,17,(added p.18 (note 2)), p.19 as for UK344-1d (WL200)

Endring 3	25/2/03		Oversatt til Norsk

# Text boxes

Elektro-Magnetisk Kompatibilitet (EMC)

Dette produktet samsvarer med Direktivet 89/336/EEC når det er installert og blir brukt I henhold til relevante instruksjoner.

Service og Teknisk Support

KONTAKT DIN NÆRMESTE FORHANDLER

If unknown then fax: 44 (0) 1453 733322

© Copyright RDS Technology Ltd 2002

Document number

S/DC/500-10-342 : Issue 2 : 6/9/02

\UK342-2.DOC

Brukermanual

Loadlog 500 Plus

Vektindikator

For Maskinmontering

Kalibrering og Bruk

Software Reference WZ305-001 rev.N0

Figur 15 : Total Summering

Figur 26 : Programmere bokstaver

Figur 14 : Utskrift av jobb (“ROLL”)

Velger du  “Eur” enheter blir testlasten veid inn i tonn.

Verdien 1.000 vil i denne sammenhengen bety 1tonn.

Velger du “USA” enheter blir testlasten veid inn i lbs.

Verdien 1.000 vil I denne sammenhengen bety 1000lbs. Eksempelvis en tetstlast på 4000lbs legges inn som “4.000”.

Figur 25 : Enter CAL Modus 3

-

TOTAL

-

5

-

4

Heading på utskrift

3

Handshake (RTS/XON)

2

Utskrift Modus

1

FUNKSJON

CH

TOTAL

5

4

3

Figur 24 : Enter CAL Modus 2

2

1

CH.

Enheter

Språk

Hastighetskompensering

‘’Live’’ Statisk

Klokke / Dato

REF Tast

FUNKSJON

PRESSHOLD

HOLD

Figur 23 : Proporsjonal Skalering

(“ZERO” prosedyre)

Figur 22 : Sett forhåndsvalgt Cal Faktor

Figur 21 : Sett Veie Modus

6.2.4(iii)

6.2.4 (ii)

Cal. Vekt Rutine

DYNAMISK MODUS       	                            STATISK MODUS

(i)	“ZERO” – Seter Prop. Skalering                      “ZERO”

/Hastighetskompensering  		Løft tom skuffe

“FASt”  Raskt løft (tom skuffe) (Note 1 – s.18)

“Slo”    Sent løft (tom skuffe)

(ii)	Plasser en kjent vekt I skuffen (Note 2 – s.18)

(iii)	Bestem Cal Faktor ( “LOAD” sekvens)

Legg inn kjent vekt i instrumentet

DYNAMISK MODUS    	       STATISK MODUS

“FASt”  Raskt loft med kjent vekt         “LIFt” Løft med kjent vekt

“Slo”    Sent løft med kjent vekt

“FERDIG”

6.2.4 (i)

Sett valgt Cal Factor (= Max. Lastekapasitet i tonn)

6.2.3

Sett veiemodus (“dYn” eller “StAt”)

6.2.2

Sett Zero (med tom skuffe)

3.4

Figur 20

Figur 19

Figur 18

Figure 17: Display Tid

Figur 16: Resett Grand Total

MERK 1:

Raskt løft er normalt det raskeste du kan løfte med maskinen.  Om ikke, bør du aldri laste med raskere løft enn det som er utført under kalibrering for at ’’Autocal’’ skal virke som forutsatt.

Figur 13 : En Job Record (“REC”)

Figur 12 Veiing av tipp-plan

MERK 2:

En full skuffe må handteres slik at programvaren kan regne ut forskjellen mellom en tom skuffe og en full skuffe. Å bruke en testvekt på bare noen få hundre kilo gir en dårlig ’’Autocal’’.

Figur 11

Figure 9

OK

Figur 7

Ikke OK

Figur 8

Statisk Modus – for høyt

Figure 6

ON

Figur 4 Velg CAL Mode 1

re 3

OK

Figur 10

UTSKRIFT

Trykk for utskrift

VELG KANAL

Trykk og hold for å skifte mellom skuffe total og Grand Total

Eller

HOLD mens du slår på strømmen for å starte CAL Mode 2.

NULLSTIL SKUFFENS EGENVEKT

Trykk og hold til du har hørt 3 pip.

Vekt tom skuff blir vist.  Trykk så på den Fjernbetjente Enterknappen for å nulle ut

Eller

HOLD mens du slår på strømmen for å starte CAL Mode 3.

ENTER /SLETT

Trykk for å legge en innveiing til totalen.

HOLD for å slette totalen. (om den er konfigurert for formålet vil utskrift komme automatisk).

Eller

HOLD mens du slår på strømmen for å starte CAL Mode 1.

MANUELL VEIING

Trykk for å registrere en vekt manuelt (eks. uten å gjøre bruk av  ref/dir. Sensor)

Fabrikkinstilling = Av

Kanal Indikator